## Slide 1
Final Project
協力遙控車推球遊戲
Team3
王承翰
盧昱愷

## Slide 2
C o n t e n t s
遊戲規則
系統架構圖
實作細節
  遙控車
  球門server
  玩家操作
問題解決
DEMO

## Slide 3
遊戲規則
PART 01

## Slide 4
遊 戲 規 則
限時三分鐘，玩家控制並利用自走車將球推進球門，進球即得分。
支援多位玩家同時存取自走車控制權，共同決定速度與方向
自走車上配有鏡頭可供觀看
球門上方備有第二台Pi做主機，負責接收連線，顯示分數與遊戲剩餘時間
球門上方架設鏡頭偵測球門內的球數以記錄分數 (怕紅外線或超音波感測器會因為球卡在門上而偵測錯誤)
提供分數紀錄，輸入姓名開始遊玩，也提供排行榜功能

## Slide 5
示 意 圖

## Slide 6
系統架構圖
PART 02

## Slide 7
Camera stream
PC
使用者登入 排行榜
時間 計分數
SSH無線連線
server
1. 利用socket和玩家連線
處理玩家的請求如開始遊戲、索取排行榜(用socket把排行榜傳過去)，也負責將排行榜寫入shared memory
使用execlp執行detect_ball.py，用於偵測球數
必須使用select以防有新連線時因為執行detect_ball而被block
Timer計時
驅動對應硬體如七段顯示器、LED
fork child: handle client
parent
Shared memory
Link list架構
client
Start and login
ranking board
建立連線
1.可由多名玩家共同操控
2. 玩家可以共同決定速度與方向但為了避免race condition，需要使用semaphore
系 統 架 構 圖

## Slide 8
實作細節
PART 03
遙控車
球門主機
玩家操作介面

## Slide 9
遙 控 車
L298N馬達驅動板
多名玩家共同操作決定速度與方向
利用qjoypad實現搖桿控制增加娛樂性
Web顯示鏡頭畫面與移動按鍵
Driver驅動GPIO
利用SPI介面控制8*8點矩陣LED
利用fork開一個新的process，execlp觀看遙控車鏡頭畫面

## Slide 10
球 門 主 機
排行榜利用share mamory做讀寫，資料為link list結構，使用offset偏移量實作
排行榜會洗掉較低的分數，只取前十名顯示
用semaphore做同步，讓遊戲時間內進來的所有人同時離開遊戲並且擁有同樣的分數儲存於排行榜
遊戲時間利用4digit七段顯示器顯示
用signal防止zombie process產生
用multitask接收玩家連線
fork一個process利用execlp在背景執行"detect_ball.py“
detect_ball.py利用openCV把橘色球狀物體濾出來，並顯示於4digit七段顯示器上
    霍夫曼圓檢測
    為防止偵測數據抖動，開一個陣列儲存過去10個時間點的數值做平均(類似moving average)
寫一個.service檔案在systemd中，用於開機直接執行scirpt，script則呼叫程式的執行與紀錄log

## Slide 11
球 偵 測
detect_ball.py利用openCV把橘色球狀物體濾出來，並顯示於4digit七段顯示器上
    霍夫曼圓檢測
    為防止偵測數據抖動，開一個陣列儲存過去10個時間點的數值做平均(類似moving average)
  原先使用影像串流方式，但發現對樹莓派loading太重，改成每秒拍一張照片檢測

## Slide 12
其 他 細 節
Link list架構排行榜
Semaphore做同步
execlp執行betect_ball.py
script file
System log

## Slide 13
玩 家 操 作 介 面

## Slide 14
Web

## Slide 15
問題解決
PART 04

## Slide 16
OpenCV檢測球數值抖動
  解決:
  將球門底部貼黑，濾出橘色降低誤差
  開一個陣列儲存前十個時間點的值做平均(似Moving Average)
影像串流檢測球Loading太重
  解決:
  從影像串流改成每秒拍照檢測球
問 題 解 決

## Slide 17
DEMO
PART 05

## Slide 19
感謝聆聽