## Slide 1
Final Project
協力遙控車推球遊戲
Team3
王承翰
盧昱愷

## Slide 2
C o n t e n t s
遊戲規則
系統架構圖
實作細節
  遙控車
  球門server
  玩家操作
問題解決
DEMO

## Slide 3
遊戲規則
PART 01

## Slide 4
遊 戲 規 則
限時2分鐘，玩家控制並利用自走車將球推進球門，進球即得分。
支援多位玩家同時存取自走車控制權，共同決定速度與方向。
自走車上配有鏡頭可供觀看。
球門上樹莓派，負責接收連線，顯示分數與遊戲剩餘時間。
球門上方架設鏡頭偵測球門內的球數以記錄分數。 (怕紅外線或超音波感測器會因為球卡在門上而偵測錯誤)
提供分數紀錄，輸入姓名開始遊玩，也提供排行榜功能。

## Slide 5
示 意 圖

## Slide 6
系統架構圖
PART 02

## Slide 7
軟 體 架 構
遙控車
  car_driver.c
    控制GPIO及PWM
  car_server.c
    接收多個web指令
    統整車輛移動指令
    web_server.py
      web.html
      傳送即時影像
  start_car_server.sh
    開機自動啟動
球門
  goal_server.c
    接收多個web指令
    控制遊戲流程
    分數紀錄及排序
    detect_ball.py
      偵測進球數量
  RUN.sh

## Slide 8
Camera stream
PC(web_client)
使用者登入 排行榜
時間 計分數
socket建立連線
server
1. 利用socket和玩家連線
處理玩家的請求如開始遊戲、索取排行榜(用socket把排行榜傳過去)，也負責將排行榜寫入shared memory
使用execlp執行detect_ball.py，用於偵測球數
Timer計時
控制七段顯示器driver
fork child: handle client
parent
Shared memory
Link list架構
client
Start and login
ranking board
建立連線
1.可由多名玩家共同操控
2. 玩家同時控制方向及速度，使用semaphore，避免race condition。
3.使用PWM
系 統 架 構 圖

## Slide 9
實作細節
PART 03
遙控車
球門主機
玩家操作介面
Web

## Slide 10
玩家操作介面
以鍵盤按壓或點擊按鈕控制，將指令以socket傳送至車及球門。
時間到，回到主畫面，並更新排行榜。

## Slide 11
遙 控 車
利用shared memory儲存左右輪速度， 配合semaphore避免race conditions，
在driver以PWM控制速度，GPIO控制轉向。
利用SPI介面控制8*8 LED矩陣， 以箭頭顯示移動方向。
Socket回傳鏡頭畫面。
架設 Flask web server。

## Slide 12
協 力 操 控
8*8點矩陣
Car_server定義左輪右輪操作使用semaphore保護
Car driver中定義PWM操作

## Slide 13
球 門 主 機
排行榜利用share memory供各child存取，資料為link list結構，使用offset偏移量實作。
排行榜只取前十名顯示。
用semaphore做同步，讓遊戲時間內進來的所有人同時離開遊戲，並且分數相同。
遊戲時間利用4digit七段顯示器顯示。
用signal防止zombie process產生。
用multitask接收玩家連線。
fork一個process利用execlp在背景執行"detect_ball.py“
寫一個.service檔案在systemd中，用於開機直接執行scirpt，script則呼叫程式的執行與紀錄log。

## Slide 14
球 偵 測
detect_ball.py
  將橘色濾出
    霍夫曼圓檢測
      給定半徑範圍及重疊率
    得出數量
    以4-digit 七段顯示器顯示

## Slide 15
其 他 細 節
Link list架構排行榜
Semaphore做同步
execlp執行betect_ball.py
script file

## Slide 16
問題解決
PART 04

## Slide 17
OpenCV檢測球數值抖動
  解決:
  將球門底部貼黑，增加顏色對比，濾出橘色降低誤差
  以過去10個值做平均(Moving Average)
影像串流檢測球Loading太重
  解決:
  從影像串流改成定時拍照檢測球，降低計量。
車輛速度控制
  以硬體PWM減少軟體開發複雜度。
  硬體PWM腳位無作用，各版本腳位不同，以raspi-gpio get確認。
問 題 解 決

## Slide 18
DEMO
PART 05

## Slide 19
DEMO

## Slide 20
感謝聆聽